Таблица № 3 Технические характеристики ДТ серии TM, TG, TF

| Серия | TG | TM | Диапазон измерений, в котором Пронорм.-на погрешность, °С ( для всех модификаций) | Предел основной абсолютной погрешности измерения, ±°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификации Наименование характеристики | TGH100A(S,T,U) TGH130A(S,T,U) TGH160A(S,T,U) | ТGH100A(S,T,U) ТGH130A(S,T,U) ТGH160A(S,T,U) | TGI100A(S,T,U) TGI130A(S,T,U) TGI160A(S,T,U) | TMH100A(S,T,U) TMH130A(S,T,U) TMH160A(S,T,U) | TMV100A(S,T,U) TMV130A(S,T,U) TMV160A(S,T,U) | TMI100A(S,T,U) TMI130A(S,T,U) TMI160A(S,T,U) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Класс 1 |
| 1.Диапазон шкалы, °С | -70…40 - -30…70 - - -20…60 - - - 0…120 0…160 0…200 0…250 0…300 0…400 0…500 - | -70…40 - -30…70 - - -20…60 - - - 0…120 0…160 0…200 0…250 0…300 0…400 0…500 - | -70…40 - -30…70 - - -20…60 - - - 0…120 0…160 0…200 0…250 0…300 0…400 0…500 - | - -70…50 -30…70 -30…170 -30…270 - 0…60 0…100 0…120 0…160 0…200 0…250 0…300 0…320 0…400 0…500 0…600 | - -70…50 -30…70 -30…170 -30…270 - 0…60 0…100 0…120 0…160 0…200 0…250 0…300 0…320 0…400 0…500 0…600 | - -70…50 -30…70 -30…170 -30…270 - 0…60 0…100 0…120 0…160 0…200 0…250 0…300 0…320 0…400 0…500 0…600 - | -50…20 -50…30 -20…60 -20…150 -20…240 -10…50 10…50 10…90 10…110 10…150 20…180 30…220 30…270 30…290 50…350 50…450 100…500 | 1 1 1 2 5 1 0,5 1 1 2 2 2 5 5 5 5 10 |
| 2.Класс точности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.Показатель тепловой инерции, не более, с | 5 | 5 |  |
| 3.Вид защиты от воды и пыли | IР65 | IР65 |  |
| 4.Диаметр погружаемой части, мм | 6; 8; 9 | 6; 8; 9 |  |
| 5.Длина погружаемой части, мм | 60…2000 | 60,120,150,200, 201…500, 501…2000 |  |
| 6.Номинальный диаметр корпуса, мм | 100;130;160 | 100;130;160 |  |
| 7.Масса, кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Материал погружаемой части | Нержавеющая . сталь | Нержавеющая сталь |  |
| 9.Средний срок службы, лет | 10 | 10 |  |
| 10.Доп. устройства | Контакты K2.XX, Марка взрывозащиты 1ExibIICT6 | Контакты K2.XX, Марка взрывозащиты 1ExibIICT6 |  |

Таблица № 3 Технические характеристики ДТ серии TM, TG, TF

| Серия | TF | Диапазон измерений, в котором Пронормирована погрешность, °С ( для всех модификаций) | Предел основной абсолютной погрешности измерения, ±°С |
| --- | --- | --- | --- |
| Модификации Наименование характеристики | TFH100A(S,T,U) TFH130A(S,T,U) TFH160A(S,T,U) | TFV100A(S,T,U) TFV130A(S,T,U) TFV160A(S,T,U) | TFI100A(S,T,U) TFI130A(S,T,U) TFI160A(S,T,U) |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс 1 |
| 1.Диапазон шкалы, °С | - -70…50 -30…70 -30…170 -30…270 - 0…60 0…100 0…120 0…160 0…200 0…250 0…300 0…320 0…400 0…500 0…600 | - -70…50 -30…70 -30…170 -30…270 - 0…60 0…100 0…120 0…160 0…200 0…250 0…300 0…320 0…400 0…500 0…600 | - -70…50 -30…70 -30…170 -30…270 - 0…60 0…100 0…120 0…160 0…200 0…250 0…300 0…320 0…400 0…500 0…600 - | -50…20 -50…30 -20…60 -20…150 -20…240 -10…50 10…50 10…90 10…110 10…150 20…180 30…220 30…270 30…290 50…350 50…450 100…500 | 1 1 1 2 5 1 0,5 1 1 2 2 2 5 5 5 5 10 |
| 2.Класс точности | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.Показатель тепловой инерции, не более, с | 5 |  |
| 3.Вид защиты от воды и пыли | IР65 |  |
| 4.Диаметр погружаемой части, мм | 6; 8; 9 |  |
| 5.Длина погружаемой части, мм | 60,120,150,200, 201…500, 501…2000 |  |
| 6.Номинальный диаметр корпуса, мм | 100;130; 160 |  |
| 7.Масса, кг |  |  |  |  |
| 8.Материал погружаемой части | Нержавеющая сталь |  |
| 9.Средний срок службы, лет | 10 |  |
| 10.Дополнительные устройства | Контакты K2.XX, Марка взрывозащиты 1ExibIICT6 |  |